## Slide 1: 空污偵測器製作暨實務研習會 空氣盒子產品 DIY
講師：曹永忠
靜宜大學
日期：105年5月25日

## Slide 2: 大 綱
前言
空氣盒子產品
硬體組裝
  組裝零件一覽
  硬體組裝步驟
  電路組裝
軟體開發環境介紹
  軟體開發
  開發
Q&A
  關於作者
  參考資料

## Slide 3: 前 言
3
2016/5/25
中國紀錄片《穹頂之下》裡鋪天蓋地、讓人無處可逃的霧霾，不只存於中國；台灣，也在同一片穹頂之下
近年來，我國空氣品質嚴重惡化，民眾是否瞭解呼吸與健康息息相關？政府部門有無準備面對迷霧背後的產業轉型、污染整治等挑戰？
空污來自何方？
台灣海峽短短不到300公里，攔不住每年東北季風帶來的中國霧霾。每當台灣空氣品質下降，新聞或政府消息總是避重就輕的表示，是中國霧霾南下所致，然而，境外污染（含中國霧霾）僅占我國的空氣污染30%，50%來自工業排放，剩下20%則來自交通排放廢氣和其他空污來源。其實，空污更大的問題在於境內污染，政府無法推諉卻又不敢面對境內污染

## Slide 4: 空氣盒子產品介紹

## Slide 5: 瑞昱 空氣盒子
華碩雲端今日偕同臺北市政府、中研院及瑞昱半導體舉辦「空氣盒子PM2.5啟動記者會」，推出全台第一個智慧城市的空污監測計畫
「空氣盒子」僅手掌大小，可感測溫度、濕度與空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）濃度等環境數據，並自動上傳到華碩雲端平台
手機APP或空氣盒子網站即可查詢

## Slide 6: PM2.5檢測儀

## Slide 7: 硬體組裝
7
2016/5/25

## Slide 8: 組裝零件一覽
8
2016/5/25

## Slide 9: 組裝零件一覽(1/6)
9
2016/5/25
(a). 偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 10: 組裝零件一覽(2/6)
10
2016/5/25
().Realtek阿米巴開發版

## Slide 11: 組裝零件一覽(3/6)
11
2016/5/25
(c). 顯示模組

## Slide 12: 組裝零件一覽(4/6)
12
2016/5/25
(d). DS1307 I2C RTC組

## Slide 13: 組裝零件一覽(5/6)
13
2016/5/25
(e). DHT22

## Slide 14: 組裝零件一覽(6/6)
14
2016/5/25

## Slide 15: 硬體組裝步驟
15
2016/5/25

## Slide 16: 安裝開發版
16
2016/5/25

## Slide 17: 安裝阿米巴開發版

## Slide 18: 安裝阿米巴開發版

## Slide 19: 安裝阿米巴開發版

## Slide 20: 安裝空氣感測模組
20
2016/5/25

## Slide 21: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 22: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 23: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 24: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 25: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 26: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 27: 安裝麵包版
27
2016/5/25

## Slide 28: 安裝麵包板

## Slide 29: 安裝麵包板

## Slide 30: 安裝麵包板

## Slide 31: 安裝麵包板

## Slide 32: 安裝麵包板

## Slide 33: 安裝麵包板

## Slide 34: 安裝麵包板

## Slide 35: 安裝溫溼度模組
35
2016/5/25

## Slide 36: 安裝溫溼度模組

## Slide 37: 安裝溫溼度模組

## Slide 38: 安裝溫溼度模組

## Slide 39: 安裝溫溼度模組

## Slide 40: 安裝溫溼度模組

## Slide 41: 安裝溫溼度模組

## Slide 42: 安裝溫溼度模組

## Slide 43: 安裝RTC時鐘模組
43
2016/5/25

## Slide 44: 安裝RTC時鐘模組

## Slide 45: 安裝RTC時鐘模組

## Slide 46: 安裝RTC時鐘模組

## Slide 47: 安裝RTC時鐘模組

## Slide 48: 安裝RTC時鐘模組

## Slide 49: 安裝RTC時鐘模組

## Slide 50: 安裝電力插座
50
2016/5/25

## Slide 51: 安裝電力插座

## Slide 52: 安裝電力插座

## Slide 53: 安裝電力插座

## Slide 54: 安裝電力插座

## Slide 55: 安裝面板按鈕
55
2016/5/25

## Slide 56: 安裝面板按鈕

## Slide 57: 安裝面板按鈕

## Slide 58: 安裝面板按鈕

## Slide 59: 安裝LCD顯示器
59
2016/5/25

## Slide 60: 安裝LCD2004顯示器

## Slide 61: 安裝LCD2004顯示器

## Slide 62: 安裝LCD2004顯示器

## Slide 63: 安裝LCD2004顯示器

## Slide 64: 安裝面板顯示燈號
64
2016/5/25

## Slide 65: 安裝面板顯示燈號

## Slide 66: 安裝面板顯示燈號

## Slide 67: 安裝面板顯示燈號

## Slide 68: 安裝面板顯示燈號

## Slide 69: 安裝面板顯示燈號

## Slide 70: 安裝面板顯示燈號

## Slide 71: 安裝面板顯示燈號

## Slide 72: 安裝面板顯示燈號

## Slide 73: 安裝面板顯示燈號

## Slide 74: 安裝面板顯示燈號

## Slide 75: 安裝面板顯示燈號

## Slide 76: 安裝面板顯示燈號

## Slide 77: 安裝面板顯示燈號

## Slide 78: 安裝面板顯示燈號

## Slide 79: 安裝面板顯示燈號

## Slide 80: 整體組裝
80
2016/5/25

## Slide 81: 整體組裝

## Slide 82: 整體組裝

## Slide 83: 整體組裝

## Slide 84: 電路組裝
84
2016/5/25

## Slide 85: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器
85
2016/5/25

## Slide 86: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 87: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器
pin1，供電輸入接腳，要輸入5V電壓的電力。
pin2，接地接腳，接上0V。
pin3，設定輸入接腳，接收到0時感測器處於待備狀態（減少感測器的耗電），接收到1則為運作狀態。
pin4，串列埠接收接腳(Rx)，邏輯準位3.3V。
pin5，串列埠輸出接腳(Tx)，邏輯準位3.3V。
pin6，重置、重新開機輸入接腳，接收到3.3V則重新開機。
pin7，還沒用到。
pin8，還沒用到。

## Slide 88: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器

## Slide 89: 安裝偵測空氣懸浮粒子感測器
PMS3003感測模組 | 開發板接腳 | 解說
pin1，供電輸入接腳 | Ameba pin 5V | 5V 陽極接點
pin2，接地接腳 | Ameba pin Gnd | 共地接點
pin4，串列埠接收接腳(Rx) | Ameba Tx(D1) | 串列埠傳送端
pin5，串列埠輸出接腳(Tx) | Ameba Rx(D0) | 串列埠接收端

## Slide 90: 安裝LCD顯示器
90
2016/5/25

## Slide 91: 安裝LCD2004顯示器

## Slide 92: 安裝LCD2004顯示器
PMS3003感測模組 | 開發板接腳 | 解說
pin1，供電輸入接腳 | Ameba pin 5V | 5V 陽極接點
pin2，接地接腳 | Ameba pin Gnd | 共地接點
pin4，串列埠接收接腳(Rx) | Ameba Tx(D1) | 串列埠傳送端
pin5，串列埠輸出接腳(Tx) | Ameba Rx(D0) | 串列埠接收端
LCD2004顯示模組 | 開發板接腳 | 解說
VCC | Ameba pin 5V | 5V 陽極接點
GND | Ameba pin Gnd | 共地接點
SCL | Ameba I2C_SCL | I2C SCL
SDA | Ameba I2C_SDA | I2C SDA
LCD 2004顯示模組接腳表(累加接腳表)

## Slide 93: 安裝RTC時鐘模組
93
2016/5/25

## Slide 94: 安裝RTC時鐘模組

## Slide 95: 安裝RTC時鐘模組
RTC時鐘模組 | 開發板接腳 | 解說
VCC | Ameba pin 5V | 5V 陽極接點
GND | Ameba pin Gnd | 共地接點
SCL | Ameba I2C_SCL | I2C SCL
SDA | Ameba I2C_SDA | I2C SDA

## Slide 96: 安裝溫溼度感測模組
96
2016/5/25

## Slide 97: 溫溼度感測器

## Slide 98: 溫溼度感測器
溫溼度感測器 | 開發板接腳 | 解說
VCC | Ameba pin 5V | 5V 陽極接點
GND | Ameba pin Gnd | 共地接點
Data(Signal) | Ameba D8 | 溫溼度資料輸出腳

## Slide 99: 溫溼度感測器

## Slide 100: 溫溼度感測器

## Slide 101: 最後成品
101
2016/5/25

## Slide 102: 最後成品

## Slide 103: 軟體開發環境介紹

## Slide 104: Ameba
104
2016/5/25

## Slide 105
105
2016/5/25

## Slide 106: 開發工具
Arduino 的官網：https://www.arduino.cc/
下載網站https://www.arduino.cc/en/Main/Software
壓縮軟體WinRAR請到：https://briian.com/5480/winrar.html

## Slide 107: 軟體下載
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 108: 找1.6.7版本
108
2016/5/25
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous

## Slide 109: 解開壓縮檔
109
2016/5/25

## Slide 110: 解到D:\arduino-1.6.7
110
2016/5/25

## Slide 111: 開啟Arduino
111
2016/5/25

## Slide 112: 安裝Ameba 開發版
112
2016/5/25

## Slide 113: 安裝Ameba 開發版
113
2016/5/25
https://github.com/Ameba8195/Arduino/raw/master/release/package_realtek.com_ameba_index.json

## Slide 114: 安裝Ameba 開發版
114
2016/5/25
填入：
https://github.com/Ameba8195/Arduino/raw/master/release/package_realtek.com_ameba_index.json

## Slide 115: 安裝Ameba 開發版-開啟Board Manager
115
2016/5/25

## Slide 116: 安裝Ameba 開發版-開啟Board Manager
116
2016/5/25

## Slide 117: 安裝Ameba 開發版-拉到最下面
117
2016/5/25

## Slide 118: 安裝Ameba 開發版Version 1.0.8
118
2016/5/25

## Slide 119: 安裝Ameba 開發版
119
2016/5/25

## Slide 120: 安裝Ameba 開發版-安裝完成
120
2016/5/25

## Slide 121: 安裝Ameba 函式庫
121
2016/5/25

## Slide 122: 安裝Ameba 函式庫
122
2016/5/25
COPY (複製、貼上)

## Slide 123: 安裝Ameba 函式庫-切換函式庫目錄
123
2016/5/25

## Slide 124: 安裝Ameba 函式庫-切換函式庫目錄
124
2016/5/25

## Slide 125: 安裝Ameba 函式庫-切換函式庫目錄
125
2016/5/25

## Slide 126: 安裝Ameba 函式庫-切換函式庫目錄
126
2016/5/25
C:\Users\user\Documents\Ameba

## Slide 127: 安裝Ameba 函式庫-選擇開發版
127
2016/5/25

## Slide 128: 安裝Ameba 函式庫-選擇Amaba開發版
128
2016/5/25

## Slide 129: 安裝Ameba 函式庫-檢核開發版正確否
129
2016/5/25

## Slide 130: 安裝Ameba 函式庫-切換通訊埠
130
2016/5/25

## Slide 131: 安裝Ameba 函式庫-檢核通訊埠正確否
131
2016/5/25

## Slide 132: 完成Ameba 開發環境
132
2016/5/25
請關閉程式後重開程式

## Slide 133: Arduino語法
133
2016/5/25

## Slide 134: Arduino程式的基本架構
Setup()函數
語法：
void setup()
{
}
Loop()函數
語法：
void loop()
{
}

## Slide 135: 程式的基本控制結構
循序結構(Sequence)
選擇結構(Selection)
重複結構(Iteration)

## Slide 136: 什麼是選擇結構
Arduino的選擇結構語法：
if ( 條件判斷式 )
{
// action A
}
else
{
// action B
}

## Slide 137: 什麼是變數
變數宣告語法：
資料型態 變數名稱 ;
int score ;
變數的使用
    將資料指定給變數儲存起來
score = 90 ;
    將儲存在變數中的資料讀取出來應用
grade = score / 10 ;

## Slide 138: 什麼是重複結構FOR
For重複結構的主要功能為重複執行一定次數撰寫在{ }中的程式碼，其中包含一個累加變數，用以累加計數次數及終止迴圈，For迴圈的語法及運作如下：
for (初始設定; 繼續執行的條件; 累加運算)
{
欲重複執行的程式碼
}

## Slide 139: 重複結構FOR
變數i 設定為1(起始值)
i <= 5(終止值)
重複結構內的程式區段
( 讓LED燈閃爍的程式 )
i累加1(累加值)
重複結構後的
程式敘述
是
否

## Slide 140: 條件式重複結構While
所謂條件式重複結構，就是依據條件判斷的結果是否為真(True)，來決定重複結構中的程式區塊是否繼續反覆執行。
例：輾轉相除法

## Slide 141: PM 2.5 程式開發與上傳
141
2016/5/25

## Slide 142: 啟動開發環境
142
2016/5/25

## Slide 143: 開啟程式
143
2016/5/25

## Slide 144: 啟動程式
144
2016/5/25

## Slide 145: 選擇開發版
145
2016/5/25

## Slide 146: 確定通訊埠
146
2016/5/25

## Slide 147: 選擇通訊埠
147
2016/5/25

## Slide 148: 開啟程式
148
2016/5/25

## Slide 149: 開啟程式(PMS3003AirQualityVE1)
149
2016/5/25

## Slide 150: 依不同裝置修改程式
150
2016/5/25

## Slide 151: 編譯PM2.5程式碼
151
2016/5/25

## Slide 152: 開啟程式PM2.5程式碼
152
2016/5/25

## Slide 153: 修改熱點
153
2016/5/25
用尋找功能找 SSID

## Slide 154: 修改熱點連線方式
154
2016/5/25
用尋找功能找『initializeWiFi』

## Slide 155: 修改裝置GPS資料
155
2016/5/25
用尋找功能找『GPS』

## Slide 156: 上傳編譯後PM2.5程式碼
156
2016/5/25

## Slide 157: 完成PM2.5程式上傳
157
2016/5/25

## Slide 158: DEMO
158
2016/5/25

## Slide 159: 使用地圖模式查詢資料
159
2016/5/25

## Slide 160: 使用地圖模式查看裝置
http://g0vairmap.3203.info/map.html

## Slide 161: 使用地圖模式查看裝置
可用滑鼠滾輪上下調整地圖大小

## Slide 162: 使用地圖模式查看裝置
可用按下滑鼠左鍵平移地圖位置

## Slide 163: 使用地圖模式查看裝置
選到您的裝置盒子的GPS位置

## Slide 164: 使用GPS查看裝置
點選您的裝置

## Slide 165: 查看裝置資料

## Slide 166: 檢核網路資料-點選裝置

## Slide 167: 檢核網路資料-視覺化資料

## Slide 168: 檢核網路資料-查看歷史資料

## Slide 169: 檢核網路資料：歷史資料

## Slide 170: 使用網址輸入查詢資料
170
2016/5/25

## Slide 171: 檢核網路資料
使用網址輸入查看裝置：
http://nrl.iis.sinica.edu.tw/LASS/show.php?device_id=FT1_0+裝置MAC後四個字
如：http://nrl.iis.sinica.edu.tw/LASS/show.php?device_id=FT1_07551

## Slide 172: Q & A
感謝聆聽
恭請指教

## Slide 173: 自我介紹
曹永忠 (Yung-Chung Tsao) ，目前為自由作家，專研於軟體工程、軟體開發與設計、物件導向程式設計，商品攝影及人像攝影。長期投入資訊系統設計與開發、企業應用系統開發、軟體工程、新產品開發管理、商品及人像攝影等領域，並持續發表作品及相關專業著作。
Email:prgbruce@gmail.com
Line ID：dr.brucetsao
部落格：http://taiwanLinkIt ONE.blogspot.tw/
範例原始碼網址：https://github.com/brucetsao/LinkIt_IOT_Programming
臉書社群(Arduino.Taiwan)：https://www.facebook.com/groups/Arduino.Taiwan/
活動官網：http://Arduino.kktix.cc/
Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCcYG2yY_u0m1aotcA4hrRgQ

## Slide 174: 電子書城
http://www.pubu.com.tw/store/ultima